## Slide 1
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
La semiretta di rilevamento
Errori nell’osservazione e nella lettura. Errori strumentali. Sono generalmente piccoli e si può ritenere che, in condizioni normali, siano compresi entro i limiti di 1°
Errori nella correzione del rilevamento (RilB). Per i rilevamenti bussola della bussola magnetica di rilevamento, l’errore è dovuto all’imperfetta conoscenza di declinazione e deviazione magnetiche (in condizioni favorevoli il valore complessivo non supera 1°)
Errori di graficismo. Sono piccoli errori quando si carteggia con cura e dipendono dalla scala della carta in rapporto al diametro della matita. L’errore su una carta a scala 1:100.000 con una matita di 0,2 mm è costituito dallo SPESSORE del rilevamento di 20 metri
e
Esempio 1
1) Immaginiamo che l’errore sia di +1°
2) Invece che misurare il rilevamento corretto di 080°, misuriamo 081°
3) Immaginiamo che la nave si trovi ad 1 miglio dal faro
4) La circonferenza completa distante un miglio dal faro misurerebbe 11624,28 metri (1852 x 2p)
5) L’arco di circonferenza di 1° corrisponderebbe a 32,3 metri
(360° : 11624,28 = 1°: X)
PRIMA CONSIDERAZIONE: Se la lunghezza della nave supera di molto i 32,3 metri, l’errore potrebbe essere trascurabile
SECONDA CONSIDERAZIONE: Più la nave si trova lontano dal punto cospicuo, più è ampio l’arco di incertezza
1°
080°
081°
1852m
32,3m
Posizione REALE
Posizione soggetta a ERRORE

## Slide 2
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera – SEMIRETTA DI RILEVAMENTO
280°
240°
e
e
b
b
Esempio 2: punto nave con 2 semirette di rilevamento
Nel caso di punto nave costiero ottenuto da DUE semirette di rilevamento, un eventuale errore, determina una zona di incertezza del PN costiero
A
B
Se il rilevamento del punto cospicuo A è affetto da un errore (±e), si determina una STRISCIA di incertezza ai lati della semiretta di rilevamento pari a 2e.
La stessa cosa si verifica per il rilevamento tracciato dal punto cospicuo B (b)
Area di
incertezza

## Slide 3
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera – SEMIRETTA DI RILEVAMENTO
280°
240°
e
e
b
b
Esempio 3: Analisi dell’area di incertezza
Nel caso della lastrina precedente, i due rilevamenti erano differenti di 40°
A
B
Immaginiamo che la differenza tra i due rilevamenti sia di 60°
L’area di incertezza risulta essere molto più piccola
Da = 40°
b
b
C
220°
Da = 60°

## Slide 4
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera – SEMIRETTA DI RILEVAMENTO
280°
e
e
Esempio 3: Analisi dell’area di incertezza
L’area di incertezza è MINIMA quando il Da è uguale a 90°
A
b
b
D
190°
Da = 90°
Da = 90°
Da = 60°
Da = 40°
CONCLUSIONE 1
Se il punto nave costiero deve essere fatto con 2 rilevamenti, allora sarebbe meglio che abbiano una differenza di 90°

## Slide 5
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
Il cerchio capace (misura della differenza di azimuth)
La misura della differenza di azimuth può essere fatta in due modi diversi:
  MISURA Diretta – Usando uno strumento che può misurare direttamente la differenza di azimuth (rilevamento) tra i due piani verticali contenenti due punti cospicui sulla costa, come il SESTANTE od il CIRCOLO AMICI MAGNAGHI (strumenti “goniometri”)
  MISURA Indiretta – Usando uno strumento che misura il rilevamento (polare, magnetico o vero) per due volte su due punti cospicui diversi (2 misurazioni separate). La differenza di angolo si ottiene confrontando le due misurazioni
  Gli errori, dati i due diversi metodi di misura, sono diversi.
  Misura diretta – L’errore è molto piccolo data l’accuratezza dello strumento e la singola osservazione.
  e = ± 1’ (sestante)
  e = ± 10’ (c.a.m.)
  Misura indiretta – L’errore è quello della semiretta di rilevamento
  e = ± 1,5°

## Slide 6
DUE PUNTI COSPICUI MOLTO BASSI SUL LMM
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
Il cerchio capace (misura della differenza di azimuth)
  Nella misura diretta, si può verificare l’errore di “inclinazione” dello strumento.
  L’errore che si commette può essere trascurato se i due oggetti sono bassi sull’orizzonte e se l’inclinazione dello strumento sul piano orizzontale è di pochi gradi. Pertanto è sconsigliabile usare punti cospicui molto alti rispetto al LMM, perché ci costringerebbero ad inclinare lo strumento.
  L’inclinazione dello strumento si verifica anche quando c’è un dislivello tra i due punti cospicui.
  In conclusione i tre punti (DUE differenze di angolo) per un punto nave costiero dovrebbero essere BASSI sul LMM e sullo stesso piano
1) Caso ottimale
Lo strumento è poco o per nulla inclinato rispetto al piano orizzontale
DUE PUNTI COSPICUI MOLTO ALTI SUL LMM (QUASI SULLO STESSO PIANO)
2) Caso da evitare (ma… in mancanza di altro)
Lo strumento è inclinato rispetto al piano orizzontale
DUE PUNTI COSPICUI A QUOTE DIFFERENTI (NON SULLO STESSO PIANO)
3) Caso da evitare assolutamente
Lo strumento è inclinato rispetto al piano orizzontale ANCHE TRASVERSALMENTE
Per fare in modo che le due immagini (vetro fisso e specchio mobile) siano visibili entrambe, l’operatore DEVE inclinare da un lato lo strumento
O

## Slide 7
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
Il cerchio capace (misura della differenza di azimuth)
La Fascia circolare di Incertezza
PER IL SINGOLO CERCHIO CAPACE
(cerchio di uguale differenza d’Azimut)
Si consideri la misura dell’angolo Δα affetta da un errore +/- εm; si avranno pertanto altre due circonferenze determinate dalle differenze di angolo “Δα+ εm” e “Δα- εm”.
L’ampiezza della fascia circolare di incertezza del luogo di posizione per un errore commesso nella misura del “Δα”…
È tanto maggiore quanto maggiore è la distanza dell’osservatore dalla congiungente i due punti tra i quali si misura la “Δα” ;
Cresce al crescere dell’errore εm;
A parità di distanza dalla congiungente gli oggetti e minima per angoli vicino a 90°.
Si può dare come norma generale che, avendo possibilità di scelta di punti, conviene scegliere punti la cui congiungente è più vicina alla nave e punti la cui “Δα” sia prossima a 90°.
A
B
Δα
Δα-εm
Δα+εm
C

## Slide 8
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
Il cerchio capace (misura della differenza di azimuth)
A
B
Δα
Δα-εm
Δα+εm
L’AREA di Incertezza (incrocio tra due fasce circolari)
PER PUNTO NAVE CON 2 CERCHI CAPACI
C
·
Punto nave costiero
AREA di incertezza
La grandezza dell’area di incertezza dipende dal punto in cui le due circonferenze principali (Da e Db) si incontrano (cioè dalla posizione del punto costiero)
Δb
Δb-εm
Δb+εm

## Slide 9
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
3) L’allineamento (esterno)
Il Coefficiente di sensibilità dell’allineamento
Considerando che:
L’allineamento esterno è il più preciso dei luoghi di posizione. Ricordiamo che l’allineamento risulta un caso particolare del luogo di posizione di egual differenza d’azimut quando il Δα misurato fra i due oggetti è = 0 (esterno) oppure 180° (interno)
Questo L.d.P. è di rapida determinazione e di altrettanto rapido tracciamento sulla carta nautica (basta infatti unire i due punti e prolungare la congiungente dalla parte dell’osservatore) e non ha bisogno di strumenti per essere determinato.
L’occhio dell’osservatore , aiutato o no da un binocolo, giudica quando i due oggetti sono “allineati” ; in quell’attimo l’osservatore si trova sul L.d.P.
Gli errori di questo L.d.P. non dipendono perciò da Strumenti o misure (è privo di errori strumentali) ma solo nel modo con cui un osservatore può apprezzare ’allineamento degli oggetti.
Limitandoci al caso di Δα = 0, un attimo dopo che l’allineamento è passato i due oggetti si dovrebbero vedere già separati, ma ciò in pratica non avviene in quanto non si possono sapere i limiti naturali imposti dall’acuità visiva (cioè l’angolo minimo di visione distinta in azimut di due oggetti, che per una persona normale e circa 1’) e dal potere separatore dell’occhio umano. NOTA BENE: La stessa cosa vale per L’ERRORE DI COLLIMAZIONE NELLA NAVIGAZIONE ASTRONOMICA per il quale l’osservatore o BAGNA o ASCIUGA la stella. Tale errore di collimazione dipende dalle caratteristiche dell’occhio umano ed è quindi soggettivo, però si riduce per orizzonte apparente più vicino (elevazione dell’occhio più piccola).
Anche per l’allineamento l’errore di collimazione DIPENDE dalla distanza. MAGGIORE è la distanza tra l’osservatore e i due oggetti da vedere allineati, MAGGIORE è l’errore di collimazione
Avviene che un po’ prima o un po’ dopo l’allineamento, l’osservatore giudica che gli oggetti sono allineati mentre invece non lo sono ancora o non lo sono più (l’equivalente del “bagnare” o “asciugare” la stella).
Ciò determina per questo L.d.P. una Zona di incertezza la cui ampiezza aumenta proporzionalmente con il quadrato della distanza dell’osservatore dal punto cospicui più vicino e dipende dalle condizioni di visibilità, dalla struttura dei punti dell’allineamento e dalla loro forma.
Inoltre l’incertezza aumenta ad diminuire della distanza tra un punto cospicuo e l’altro ed è facile rendersi conto di ciò pensando che, al limite, un osservatore che sia lontanissimo in confronto alla distanza tra i due punti, non riesce a distinguerli più come separati, anche se si sposta ed esce fuori dalla L.d.P. , e quindi l’incertezza diventa grandissima.
b
d
b/d = Coeff. di sensibilità
Si può considerare che in pratica un allineamento è preciso e degno di fiducia fino a quando i suo coefficiente non supera il valore di 5; ciò significa che la nave deve trovarsi ad una distanza dall’oggetto più vicino non superiore a 5 volte la distanza fra i due oggetti.
Se il coefficiente risulta maggiore ed è NECESSARIO fare comunque l’allineamento, l’uso di un buon binocolo è vivamente raccomandato
COEFFICIENTE ≤ 5
ATTENZIONE: maggiore è la velocità sostenuta dalla nave e maggiore deve essere l’allenamento dell’osservatore a “cogliere l’attimo” dell’allineamento

## Slide 10
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
4) Cerchio di uguale distanza
La distanza in mare si può determinare in vari modi (es. Radar, Telemetro ecc). Gli errori che si possono commettere (errori strumentali) sono variabili a seconda dello strumento impiegato.
Però qualunque sia l’osservazione e lo strumento una conclusione è comune a tutte:
Per un errore “ε” nella misura si ha la creazione di un area di incertezza “e” sul luogo di posizione che è pari a:
e = 4*p*r*e
Dove
4 = numero costante
p = pi greco = 3,14…. numero costante
r = distanza (raggio della circonferenza)
e = errore di misurazione dello strumento
Dimostrazione:
Un radar ha un errore nella misurazione della distanza di ±0,1 Nm (e = 0,1 Nm)
La misurazione della distanza è di 5Nm
Le due circonferenze limite sono quelle di raggio 5,1 Nm e 4,9 Nm
L’area della fascia di incertezza è determinata dalla differenza tra le due aree delle circonferenze di raggio 5,1Nm e 4,9Nm
e = (5,1)2 * p – (4,9)2 * p = 6,28 Nm2
e = (5+0,1)2 * p – (5-0,1)2 * p
e = (r+e)2 * p – (r-e)2 * p
e = p * ((r+e)2 – (r-e)2 )
e = p * (r+e+r-e)*(r+e-r+e)
e = p * (2r)*(2e)
e = p * 4re
e = p*4*5*0,1
e = 6,28 Nm2
Formula dimostrata
P.ta del Prof.
5Nm
4,9Nm
5,1Nm

## Slide 11
Errori dei luoghi di posizione nella navigazione costiera
5) Linea di uguale profondità
Ricordiamo che unendo tutti i punti nei quali si misura una stessa profondità si ottiene un luogo di posizione che prende il nome di batimetrica (isobata).
Questa può essere definita teoricamente, ma in pratica ci si dovrà accontentare non solo di una sua più modesta definizione, ma anche di una sua altrettanto modesta utilizzazione.
La misura della profondità del mare è la più incerta di tutte. L’Isobata è un luogo di posizione eccezionale, ma che dà un’indicazione preziosa al navigante in tempo di nebbia, sotto costa e senza Radar, cioè in mancanza di qualsiasi altro luogo di posizione.
D’altra parte non tutte le batimetriche delle coste dei vari paesi sono state determinate con sufficiente grado di attendibilità, mentre, i dati della marea, in varie parti del globo non sono noti con la dovuta precisione.
In aggiunta a tutto ciò ogni misura di profondità (effettuata con vari strumenti ) può essere affetta da eventuali errori, sia da parte dell’operatore, sia da parte dell’apparecchio acustico o ultracustico nel computo della profondità.
Errori esterni:
- Imprecisioni nella misura delle profondità (navi idrografiche), con relativo errore del CHART DATUM
- Imprecisioni dei dati relativi alla marea
Errori interni:
- Imprecisioni nello strumento di misura della profondità (ecoscandaglio)
- Imprecisioni nella determinazione della pressione atmosferica (fattore di correzione della marea)
- Errori di lettura /taratura dello strumento (errore umano)
Considerando che il valore di profondità letto sullo strumento deve essere confrontato con il valore del chart datum, sommato al valore di marea (già corretta per la pressione atmosferica), sono talmente tanti gli errori (5), che il luogo di posizione è quello meno attendibile, con il valore di errore meno quantificabile
Bisogna tenere conto anche dei fattori esterni come il moto ondoso!