## Slide 1
Carichi pendolari
Architettura navale – Teoria della Nave
(Logistica)

## Slide 2
Carichi pendolari
Carico pendolare già presente a bordo
Un peso P piccolo rispetto al dislocamento D, viene preso in carico da una gru di bordo (“bigo di carico” – in inglese “derrik”) per essere trasferito da un punto ad un altro della nave (dalla coperta nella stiva e viceversa).
Prima del sollevamento, il peso P è applicato al baricentro g del peso stesso, appoggiato sul ponte
Prima del sollevamento, B è il centro di carena, G0 è il baricentro della nave ed M è il metacentro.
Nel momento in cui viene a mancare l’appoggio ed inizia la sospensione, QUALSIASI SIA LA QUOTA A CUI SI FERMA IL PESO, il centro g di gravità del peso DEVE essere considerato applicato alla testa della gru, nel punto gv (“centro di gravità virtuale del peso”)
L’esercizio deve essere risolto come se si trattasse di uno spostamento del peso verso l’alto, ma lo spostamento messo a calcolo NON deve essere quello effettivo compiuto dall’oggetto sollevato, ma quello compreso tra la posizione del baricentro iniziale del peso (g) e la posizione del baricentro virtuale (gv)
    6) Di quanto si sposta verso l’alto il baricentro G0 della nave?
    G0G1 = p*(Kgv – Kg) / D = p*d/D
    7) Questo spostamento verso l’alto del baricentro è in pratica una riduzione del braccio raddrizzante (GM) e quindi una riduzione anche del momento di stabilità statica trasversale
·g
p
WL
· B
· G0
· M
·gv
Piano di base K
G1 ·
d
Mr = G0M * D * sen Q
Mr’ = G1M * D * sen Q

## Slide 3
Esercizio: su una nave mercantile di dislocamento pari a 12400 tonnellate, con un KG0 di 6 metri (KM=10m), è necessario trasferire un peso di 100 tonnellate da una stiva (Kg = 2,5 metri) al ponte.
Determinare il KG1 della nave e la nuova altezza metacentrica (G1M) nel momento in cui il peso viene sollevato dalla gru della nave, la cui testa si trova a 18 metri rispetto al piano di base
d = 18m-2,5m=15,5m
Sollevamento del peso
Calcolo dello spostamento del baricentro nave
G0G1 = P*d/D = 100t*15,5m/12400t
G0G1 = 1,25m
KG1 = 7,25m
G1M = 2,75m (G0M = 4m)
·g
p
· B
· G0
· M
·gv
Piano di base K
G1 ·
d = 15,5m
WL
2,5m
6m
18m
1,25m
7,25m
2,75m
Esercizio 1

## Slide 4
carico
Carichi pendolari
Imbarco di un carico pendolare di lieve entità
· B
·G0
WL
A
p
·m0
Il carico viene sollevato e il peso deve essere applicato alla testa della gru (punto A).
Il dislocamento cambia D’ = D + p
Dato che il carico è di lieve entità, dobbiamo immaginare che sia stato caricato in corrispondenza della linea di galleggiamento iniziale, con il proprio baricentro sul punto che si chiama “metacentro differenziale”, indicato con “m0”.
Per capire i movimenti della nave, conseguenti all’imbarco, bisogna immaginare che il peso si sposti verticalmente di una altezza “h” ed infine lateralmente a dritta di una distanza “y”, fino alla testa della gru
L’imbarco “virtuale” del peso su m0, comporta un aumento dell’immersione chiamato “e” (e variazione del Bordo Libero). Dato che il peso è di lieve entità dobbiamo approssimare che il baricentro G0 non abbia cambiato la sua posizione a causa del carico
Lo spostamento “virtuale” verso l’alto “h” comporta un innalzamento del baricentro da G0 a G1.
Lo spostamento “virtuale” verso dritta “y”, comporta lo spostamento a dritta del baricentro da G1 a G2 e lo sbandamento della nave di un angolo “q” (con conseguente variazione del bordo libero, con la creazione dei due menischi, di immersione a dritta e di emersione a sinistra)
y
h
e = Peso/TPC
·M
WL’
Piano di base K
e
BL’ = BL – e
G1 ·
G0G1 = P*h /D’
G1G2 = P*y /D’
Tg q = G1G2/G1M
·G2
q
WL’’
q
BL’

## Slide 5
Carichi pendolari
Imbarco di un carico pendolare di lieve entità
· B
·G0
WL
A
carico
p
·m0
8) Si creano i due menischi (di immersione e di emersione)
9) Si determinano i due nuovi bordi liberi
y
h
e = Peso/TPC
·M
WL’
Piano di base K
e
BL’ = BL – e
G1 ·
G0G1 = P*h /D’
G1G2 = P*y /D’
Tg q = G1G2/G1M
T = tgq * B/2 (metà del baglio)
BL’’DRITTA = BL’ – T
BL’’ SINISTRA = BL’ + T
·G2
q
WL’’
q
T
Baglio = B
B/2
T
BL’’DRITTA
BL’’SINISTRA
Per correttezza, il peso si inclina sempre dell’angolo q
carico
p
BL’
q

## Slide 6
Esercizio 2
Dati Nave
Dislocamento: 12700 t
KG0 = 4m
KM = 6,4m
(G0M =2,4m)
B (Baglio) = 12m
TPC = 25t/cm
Tm = 4,8m
BL = 3,2m
KA = 20m
YA = 10m Dritta
Carico da sollevare dalla banchina
P = 100t
1) Fare il disegno e determinare la posizione di m0 e h
B
Tm
BL
KG
KM
KA
YA
·G
·M
A
·
Piano di base K
WL
Km0 = Tm = 4,8m
h = KA – Tm = 15,2m
·m0
h
2) Determinare il nuovo dislocamento
D’ = 12800 ton
3) Determinare di quanto diminuisce il bordo libero per l’imbarco del carico ed il valore del bordo libero intermedio
e = peso/TPC = 4cm = 0,04m
BL’ = BL – e = 3,16m
(sia a DR che a SN)
4) Determinare lo spostamento del baricentro verso l’alto per l’innalzamento fittizio del peso da m0 ad A (h). Determinare la nuova altezza metacentrica G1M
G0G1 = P*h /D’ = 100t*15,2m/12800t = 0,11875m G1M = G0M – G0G1= 2,4m – 0,11875m = 2,28125m
5) Determinare lo spostamento del baricentro verso dritta per lo spostamento fittizio del peso verso dritta (YA). Determinare prima la tangente, poi l’angolo q.
G1G2 = P*y /D’ = 100t*10m/12800t = 0,078125m Tg q = G1G2/G1M = 0,078125m/2.28125m = 0,034246575
q = 1,96°
6) Determinare il menisco T ed i nuovi bordi liberi (BL’’DR e BL’’SN)
T = tgq * B/2 = 0,034246575*6m = 0,205m (approssimato al millimetro)
BL’’DR = BL’ – T = 3,16 – 0,205 = 2,955m
BL’’SN = BL’ + T = 3,16 + 0,205 = 3,365m

## Slide 7
Esercizio 2
Dati Nave
Dislocamento: 12700 t
KG0 = 4m
KM = 6,4m
(G0M =2,4m)
B (Baglio) = 12m
TPC = 25t/cm
Tm = 4,8m
BL = 3,2m
KA = 20m
YA = 10m Dritta
Carico da sollevare dalla banchina
P = 100t
A
·
Piano di base K
WL
·m0
Facendo vedere I QUATTRO MOVIMENTI SEPARATI (perché in realtà avvengono contemporaneamente) cos’è successo alla nave?
1) Si alza il carico

## Slide 8
·
Piano di base K
A
Esercizio 2
Dati Nave
Dislocamento: 12700 t
KG0 = 4m
KM = 6,4m
(G0M =2,4m)
B (Baglio) = 12m
TPC = 25t/cm
Tm = 4,8m
BL = 3,2m
KA = 20m
YA = 10m Dritta
Carico da sollevare dalla banchina
P = 100t
WL
·m0
Facendo vedere I QUATTRO MOVIMENTI SEPARATI (perché in realtà avvengono contemporaneamente) cos’è successo alla nave?
Si alza il carico
La nave si abbassa di e
La nave si inclina a dritta di q
Anche il carico si inclina a dritta di q tornando perpendicolare alla banchina (filo a piombo)

## Slide 9
Carichi pendolari
Imbarco di un carico pendolare di grossa entità
Considerazione: Per un carico di grossa entità, si può calcolare il tutto con le stesse procedure del piano di carico (teorema di Varignon), prendendo in considerazione per tutti i pesi il piano di base e come baricentro del carico sollevato la testa della gru.
Esercizio 3
Dati Nave
Dislocamento: 7750 t
KG0 = 4m
KM = 6,4m
(G0M =2,4m)
B (Baglio) = 12m
TPC = 25t/cm
Tm = 4,8m
BL = 3,2m
KA = 20m
YA = 10m Dritta
Carico da sollevare dalla banchina
P = 250t
Pesi
Baricentri
Momenti
Baricentri
Momenti
Asse verticale Z
Asse Trasversale Y
D = 7750t
KG0 = 4m
31000 t*m
0 m
0 t*m
P = 250t
KA = 20m
5000 t*m
YA = 10 m
2500 t*m
D‘ = 8000t
KG1 = 4,5m
36000 t*m
G1G2= 0,3125m
2500 t*m
Per il resto dei calcoli, si usano le formule delle lastrine precedenti
e = Peso/TPC
BL’ = BL – e
G1M =KM – KG1
Tg q = G1G2/G1M
T = tgq * B/2 (metà del baglio)
BL’’DRITTA = BL’ – T
BL’’ SINISTRA = BL’ + T
Ricordarsi di andare a verificare il TPC corrispondente al nuovo dislocamento!!
Ricorrere al piano di carico (Teorema di Varignon) è molto comodo e utile perché si può compensare CONTEMPORANEAMENTE facendo entrare acqua nelle casse di zavorra più in basso possibile e dal lato opposto al carico, al fine di compensare il movimento laterale del baricentro G1G2. Imbarcare acqua fa inoltre aumentare il dislocamento e abbassa notevolmente il baricentro (TEORICO E POCO REALISTICO perché non appena appoggio il peso sulla nave, dovrei scaricare di nuovo l’acqua per non creare sbilanciamento)
Oppure, più realisticamente, si può zavorrare la nave (grazie a tutte le casse di zavorra poste più in basso del baricentro iniziale), PRIMA del carico, per fare in modo che il baricentro sia molto basso e che quindi la nuova altezza metacentrica DURANTE il sollevamento sia più ampia, per ridurre al massimo il valore dell’angolo di sbandamento q
e = 10cm = 0,1m
BL’ = 3,1m
G1M = 1,9m
Tgq = 0,1644736 q = 9,34°
T = 0,9868m
BLDR = 2,1132m
BLSN = 4,0868m