## Slide 1
·
·
Piano di appoggio
Oggetto rotolante fermo e perciò in equilibrio
Resistenza
Forza peso
Baricentro (Punto di applicazione della FORZA PESO)
Punto di applicazione della RESISTENZA (di tangenza col piano)
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio CONCAVO
1) Ripasso di FISICA: “Quando un oggetto sferico o cilindrico, libero di muoversi, è in equilibrio?” (immaginiamo che l’attrito NON sia presente)
“Quando la retta su cui giace la forza peso P coincide con la retta su cui giace la forza di reazione R del piano d’appoggio. La forza di reazione “R” è sempre perpendicolare al piano di appoggio
2) Oggetto sferico o cilindrico nella stiva di una nave, nel caso in cui il piano di appoggio sia concavo e la nave inizi a “rollare”.
3) Per piccole oscillazioni possiamo immaginare che le rette su cui giacciono entrambe le forze in gioco si incontrino tutte sul punto “A”
WL
·
A

## Slide 2
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio CONCAVO
S = Superficie di “rotolamento” o Curva di appoggio
S
4) Facciamo il disegno “al contrario” cioè facendo rimanere ferma la nave e muovendo la linea di galleggiamento insieme all’oggetto sferico o cilindrico rotolante
5) Per angoli di rollio anche piuttosto ampi (nell’esem-pio sono 40° (20° per parte), vedremmo “rotolare il peso” lungo tutta la curva di appoggio o superficie di rotolamento

## Slide 3
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio CONCAVO
6) Nave ferma: l’oggetto è in equilibrio in corrispondenza dell’asse verticale della nave (la retta “r” su cui giacciono la reazione e la forza peso è parallela all’asse verticale oppure è coincidente all’asse verticale se la stiva è estesa per tutta la larghezza della nave)
7) Nave inclinata a DRITTA di 5°: Anche il carico rotolante si sposta a dritta e si può determinare il punto A
8) Nave inclinata a DRITTA di 10°: il carico rotolante continua a spostarsi a dritta e, fino a quando la superficie di rotolamento ha un andamento uguale ad un arco di circonferenza, il punto A rimane nella stessa posizione (angoli di rollio limitati)
9) Di conseguenza è come se il baricentro “g” del peso rotolante si fosse spostato in alto di una quota “h” che corrisponde alla quota di A (raggio di curvatura della superficie di rotolamento) MENO la distanza del baricentro del corpo dal punto di contatto (raggio del corpo stesso)
r
·
A

## Slide 4
cv
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio CONCAVO
6) Nave ferma: l’oggetto è in equilibrio in corrispondenza dell’asse verticale della nave (la retta “r” su cui giacciono la reazione e la forza peso è parallela all’asse verticale oppure è coincidente all’asse verticale se la stiva è estesa per tutta la larghezza della nave)
7) Nave inclinata a DRITTA di 5°: Anche il carico rotolante si sposta a dritta e si può determinare il punto A
8) Nave inclinata a DRITTA di 10°: il carico rotolante continua a spostarsi a dritta e, fino a quando la superficie di rotolamento ha un andamento uguale ad un arco di circonferenza, il punto A rimane nella stessa posizione (angoli di rollio limitati)
9) Di conseguenza è come se il baricentro “g” del peso rotolante si fosse spostato in alto di una quota “h” che corrisponde alla quota di A (raggio di curvatura della superficie di rotolamento) MENO la distanza del baricentro del corpo dal punto di contatto (raggio del corpo stesso)
·
A
t = raggio di curvatura della superficie di rotolamento
e = raggio del corpo rotolante
h = t - e spostamento fittizio del peso

## Slide 5
cv
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio CONCAVO
10) Concludendo, il baricentro G0 si alza di una quantità G0G1 pari a:
G0G1 = (p * h) / D
11) Il momento di stabilità (raddrizzante) trasversale cambia:
Mr' = D * (G0M – G0G1) * senq
Mr' = D * (G1M) * senq
(dove q è l’angolo di sbandamento)
12) Quali sono i limiti di “h”?
Se G0G1 è maggiore di G0M allora la nave diventa instabile nella posizione iniziale e quindi…
G0G1 = (p*h)/D > G0M
h > G0M*D/p
Quando h risulta maggiore di G0M*D/p la nave risulta INSTABILE nella posizione DRITTA
13) Un piccolo angolo di sbandamento, prodotto da una causa esterna, farà rotolare il peso verso la murata; la nave continuerà a sbandare fino a quando non troverà una posizione di equilibrio stabile dovuta all’aumento del braccio di stabilità ed alla diminuzione di “h” (arrivando a murata, la superficie di appoggio NON segue più una circonferenza, e quindi le rette su cui giacciono resistenza e forza peso si incrociano in un punto più in basso di A, di conseguenza h diminuisce)
·
A
·
G0
·
M
·
G1
·
A’

## Slide 6
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio CONCAVO
NOTA BENE!
Per limitare gli spostamenti nella stiva dei possibili carichi rotolanti (le navi “portalegna” sono l’esempio di stiva da murata a murata), vengono opportunamente incastrati sul fondo della stiva dei separatori poco ingombranti con altezza maggiore del diametro del peso rotolante, oppure vengono stesi verticalmente dei TELI molto resistenti, dal fondo al soffitto della stiva

## Slide 7
Carichi ROTOLANTI
Piano di appoggio ORIZZONTALE
1) Quando il fondo della stiva (piano di appoggio) risulta perfettamente piano, l’altezza “h” ricavata nelle precedenti lastrine diventa infinita (∞).
2) Nella posizione DRITTA, la nave è in equilibrio INSTABILE. Infatti, per qualsiasi angolo di sbandamento trasversale (anche inferiore all’angolo “q” della figura a destra e sempre considerando trascurabile l’attrito della superficie curva dell’oggetto sferico o cilindrico), il peso “p” inizia a rotolare e corre a murata. Nel momento in cui si trova a paratia, rimane “incastrato” tra due superfici e si comporterà come se fosse rigidamente vincolato allo scafo.
3) Le condizioni di stabilità della nave sono identiche a quelle che si avrebbero per il trasporto traslatorio di un peso p (in senso orizzontale-trasversale) alla distanza “d”
d
·
A
q
4) In questo caso NON si ha l’innalzamento fittizio del centro di gravità del peso “p”, né l’innalzamento del baricentro “G0” della nave.
5) Il baricentro nave G0 si sposta di una distanza G0G1 pari a (p*d)/D e quindi esce dal piano diametrale di simmetria.
6) Nel momento in cui il peso si trova “incastrato” a paratia, si crea il momento inclinante Mi = p*d*cosq
7) NOTA MOLTO BENE! Se il momento inclinante coincide con il momento raddrizzante Mr allora la nave rimane in equilibrio “INCLINATA” dell’angolo q.
8) NOTA MOLTO BENE! Se il momento inclinante è MAGGIORE del momento raddrizzante Mr allora la nave raggiunge l’equilibrio ad un angolo di inclinazione q’>q oppure SI ROVESCIA
Nel caso ci sia il capovolgimento, IL MOMENTO INCLINANTE DEVE ESSERE SUPERIORE A TUTTA LA CURVA DEL DIAGRAMMA DI STABILITÀ DELLA NAVE (il peso “P” dovrebbe essere enorme e la nave molto larga!)
·
G0
·
G1
WL
WL’