## Slide 1
10
9
4
3
7
8
2
1
6
5
11
12
Pp
Pr
Immaginiamo di togliere a una nave i due gavoni. Rimane in evidenza la sezione maestra con la suddivisione delle stive
La nave ha
16 stive
A DRITTA
1pp-1pr
3pp-3pr
5pp-5pr
7pp-7pr
A SINISTRA
2pp-2pr
4pp-4pr
6pp-6pr
8pp-8pr
1 Sala
macchine
9pp
10pp
2 casse
carburante
9pr
10pr
4 casse Acqua
A DRITTA
11pp-11pr
A SINISTRA
12pp-12pr
molto stilizzata

## Slide 2
10
9
4
3
7
8
2
1
6
5
11
12
Piano di base K
Piano trasversale
Pp
Pr
Piano longitudinale

## Slide 3
Stive 1 - 2 KG = 5 metri
Stive 3 - 4 KG = 3 metri
Stive 5 - 6 KG = 6 metri
Stive 7 - 8 KG = 4 metri
Cassa carb.9 KG = 2,5 metri
Cassa carb.10 KG = 2,0 metri
Cassa acqua 11 - 12 KG = 1,5 metri
Asse verticale z
10
9
4
3
7
8
2
1
6
5
11
12
Pp
Pr
KG significa: distanza verticale del baricentro di ciascuna cassa/stiva dal piano di base
Asse trasversale y
Stive 1 - 3 y = 7 metri
Stive 2 - 4 y = -7 metri
Stive 5 - 7 y = 3 metri
Stive 6 - 8 y = -3 metri
Cassa acqua 12 y = -4 metri
Cassa acqua 11 y = 4 metri
y significa: distanza orizzontale del baricentro di ciascuna cassa/stiva dal piano longitudinale (il segno – significa a sinistra)
Asse longitudinale x
Stive/casse prora x = 12 metri
Stive/casse poppa x = -12 metri
x significa: distanza orizzontale del baricentro di ciascuna cassa/stiva dal piano trasversale
(il segno – significa a poppa)

## Slide 4
Esempio Piano di carico (semplificato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Momenti Asse Z |  | Momenti Asse Y |  | Momenti Asse X | 
 |  |  |  | Dislocamento | 8000 ton | KG0 2,5 | 20000 |  | 0 |  | 0
 |  |  | SCARICO | CARICO | Differenza | KG |  | y |  | x | 
Stiva 1 pr |  |  | -40 | 35 | -5 | 5 | -25 | 7 | -35 | 12 | -60
Stiva 2 pr |  |  | -20 | 22 | 2 | 5 | 10 | -7 | -14 | 12 | 24
Stiva 3 pr |  |  | -25 | 28 | 3 | 3 | 9 | 7 | 21 | 12 | 36
Stiva 4 pr |  |  | -28 | 19 | -9 | 3 | -27 | -7 | 63 | 12 | -108
Stiva 5 pr |  |  | -60 | 55 | -5 | 6 | -30 | 3 | -15 | 12 | -60
Stiva 6 pr |  |  | -52 | 55 | 3 | 6 | 18 | -3 | -9 | 12 | 36
Stiva 7 pr |  |  | -18 | 25 | 7 | 4 | 28 | 3 | 21 | 12 | 84
Stiva 8 pr |  |  | -22 | 23 | 1 | 4 | 4 | -3 | -3 | 12 | 12
Cassa C 9pr |  |  | -80 | 76 | -4 | 2,5 | -10 | 0 | 0 | 12 | -48
Cassa C 10pr |  |  | -45 | 40 | -5 | 2 | -10 | 0 | 0 | 12 | -60
Stiva 1 pp |  |  | -20 | 15 | -5 | 5 | -25 | 7 | -35 | -12 | 60
Stiva 2 pp |  |  | -40 | 35 | -5 | 5 | -25 | -7 | 35 | -12 | 60
Stiva 3 pp |  |  | -23 | 28 | 5 | 3 | 15 | 7 | 35 | -12 | -60
Stiva 4 pp |  |  | -41 | 35 | -6 | 3 | -18 | -7 | 42 | -12 | 72
Stiva 5 pp |  |  | -48 | 46 | -2 | 6 | -12 | 3 | -6 | -12 | 24
Stiva 6 pp |  |  | -26 | 28 | 2 | 6 | 12 | -3 | -6 | -12 | -24
Stiva 7 pp |  |  | -31 | 36 | 5 | 4 | 20 | 3 | 15 | -12 | -60
Stiva 8 pp |  |  | -33 | 36 | 3 | 4 | 12 | -3 | -9 | -12 | -36
 |  |  | Nuovo Dislocamento |  | 7985 ton | 2,498 | 19946 | +0.0125 | +100 | -0,0135 | -108
Il baricentro si è abbassato di 0,002 m, si è spostato a dritta di 0,0125 m, si è spostato a poppa di 0,0135 m.

## Slide 5
 | Nuovo Dislocamento 7985 ton | KG0’ 2,498 | Momento (z) 19946 | G0’-G0’’ +0.0125 | Momento (y) 100 | G0’-G0’’ -0,0135 | Momento (x) -108
Situazione ricavata dalla lastrina precedente e compensazione casse d’acqua
11 poppa DR | 0 | 1,5 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0
11 prora DR | 0 | 1,5 | 0 | 4 | 0 | +12 | 0
12 poppa SN | 8 | 1,5 | 12 | -4 | -32 | -12 | -96
12 prora SN | 17 | 1,5 | 25,5 | -4 | -68 | +12 | +204
Casse di acqua |  | KG |  | Y |  | X | 
 | Nuovo Dislocamento 8010 ton | KG0’ 2,4948 | Momento (z) 19983.5 | G0’-G0’’ 0 | Momento (y) 0 | G0’-G0’’ 0 | Momento (y) 0
Se la nave ha uno sbilanciamento a Dritta, imbarco acqua a Sinistra e imbarco complessivamente 25 tonnellate di acqua (100/4 dove 4 è il baricentro della cassa sull’asse trasversale), cioè 12pr+12pp=25ton
Se la nave ha uno sbilanciamento a Poppa, devo crearne uno a Prora per compensare, facendo in modo che la differenza tra le due casse usate in precedenza sia di 9 tonnellate (108/12 dove 12 è la posizione del baricentro della cassa d’acqua sull’asse longitudinale), cioè 12pr-12pp=9ton
Facendo il sistema si raggiunge il seguente risultato: 12pr = +17t 12pp= 8t