## Slide 1
Teorema di VARIGNON
Spiegato con un esercizio sul carico di una chiatta
ESERCIZIO
Una chiatta aperta superiormente, utilizzata per la movimentazione di containers all’interno dell’Interporto di Rotterdam, ha le seguenti caratteristiche:
· L = 16 m (Li = 15 m)
· B = 6 m (Bi = 5 m)
· H = 7 m (6,5 m)
· T = 2 m
· ga = 1,025 t/m3
· KG = 2,5 m
· KM = 4 m
FASE 1 – Fare il disegno secondo i TRE PIANI (Trasversale, Longitudinale e di Base)
Unità di misura
1m
1m
1m2
7m
6,5m
6m
5m
Piano trasversale
Piano di base
Piano longitudinale
16m
15m
7m
6,5m
Piano trasversale
Piano di base
Piano longitudinale
Prora
Poppa
Dritta
Sinistra
VISTA DA DRITTA
VISTA DA SOPRA
VISTA DA POPPA
Dritta
Sinistra
Prora
Poppa

## Slide 2
Teorema di VARIGNON
Spiegato con un esercizio sul carico di una chiatta
ESERCIZIO
Una chiatta aperta superiormente, utilizzata per la movimentazione di containers all’interno dell’Interporto di Rotterdam, ha le seguenti caratteristiche:
· L = 16 m (Li = 15 m)
· B = 6 m (Bi = 5 m)
· H = 7 m (6,5 m)
· T = 2 m
· ga = 1,025 t/m3
· KG = 2,5 m
· KM = 4 m
FASE 2 – Mettere la WATER LINE e determinare i dati della chiatta VUOTA
Unità di misura
1m
1m
1m2
Prora
Poppa
Dritta
Sinistra
VISTA DA DRITTA
VISTA DA SOPRA
VISTA DA POPPA
Dritta
Sinistra
Prora
Poppa
Determinare:
Volume di immersione
Dislocamento
Dislocamento unitario
Volume totale della chiatta
Peso specifico della chiatta
Bordo Libero
Riserva di stabilità
Altezza metacentrica
WL
WL
2m
2m
· Volume di immersione = = L*B*T = 2m * 6m * 16m = 192m3
· Dislocamento = Δ = * ga = 192m3 * 1,025 t/m3 = 196,8 t
· Dislocamento unitario = 0,01m*L*B*ga = 0,01m* 6m* 16m * 1,025 t/m3 = 0,984 t (t/cm)
· Volume totale della chiatta = L*H*B = 16m*7m*6m = 672m3
· Peso specifico della chiatta = Dislocamento/Volume totale = 196,8t/672m3 = 0,292857t/m3
· Bordo libero = H – T = 7m – 2m = 5m
· Riserva di stabilità = BL*L*B*ga = (7-2)m*16m*6m*ga= 5m*16m*6m*1,025 t/m3 = 492t
· Altezza metacentrica (GM) = KM – KG = 1,5m

## Slide 3
Teorema di VARIGNON
Spiegato con un esercizio sul carico di una chiatta
ESERCIZIO
Una chiatta aperta superiormente, utilizzata per la movimentazione di containers all’interno dell’Interporto di Rotterdam, ha le seguenti caratteristiche:
· L = 16 m (Li = 15 m)
· B = 6 m (Bi = 5 m)
· H = 7 m (6,5 m)
· T = 2 m
· ga = 1,025 t/m3
· KG = 2,5 m
· KM = 4 m
FASE 3 – Posizionare i baricentri dei pesi così come riportato nel manifesto di carico
Unità di misura
1m
1m
1m2
VISTA DA DRITTA
VISTA DA SOPRA
VISTA DA POPPA
WL
WL
Una volta ormeggiata in
banchina, vengono caricati
3 pesi, come riportato nella
tabella sottostante
Peso Kg x y
P1 40t 3m +4m +2m
P2 30t 2,5m +2m -1,5m
P3 50t 2m -4,5m -1m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FASE 4 – Posizionare il baricentro della chiatta PRIMA CHE I PESI FOSSERO CARICATI
•
•
•

## Slide 4
Teorema di VARIGNON
Spiegato con un esercizio sul carico di una chiatta
FASE 5 – Fare il calcolo dei momenti
Peso Kg Mz x Mx y My
Chiatta 196,8t 2,5m 492t*m 0m 0t*m 0m 0t*m
P1 40t 3m 120t*m +4m +160t*m +2m +80t*m
P2 30t 2,5m 75t*m +2m +60t*m -1,5m -45t*m
P3 50t 2m 100t*m -4,5m -225t*m -1m -50t*m
FASE 6 – Fare la sommatoria dei pesi e dei momenti
316,8t
787t*m=Mz’
-5t*m=Mx’
-15t*m=My’
D’
FASE 7 – Dividere ciascun momento per il nuovo dislocamento e trovare la nuova posizione del baricentro della chiatta
2,484m
=
787/316,8
-0,01578m
=
-5/316,8
-0,04735m
=
-15/316,8
Il baricentro si è spostato VERSO IL BASSO di 1,6 centimetri (2,5-2,484)
Il baricentro si è spostato VERSO POPPA di 1,578 centimetri
LA CHIATTA si APPOPPA LEGGERMENTE
Il baricentro si è spostato VERSO SINISTRA di 4,735 centimetri
LA CHIATTA SI INCLINA A SINISTRA LEGGEREMENTE
Esercizio: Posizionare opportunamente un peso di 10 tonnellate (P4) con il baricentro di 2 metri (Kg) in modo che la chiatta sia allineata dal punto di vista longitudinale (x) e trasversale (y)
P4 10t 2m 20t*m +5t*m +15t*m
FASE 8 – Calcolare la posizione del baricentro del peso (P4) utilizzato per equilibrare la chiatta e la posizione del baricentro finale
326,8t
D’’
807t*m=Mz’’
+0,5m
(+5t*m/10t)
+1,5m
(+5t*m/10t)
0t*m=Mx’’
0t*m=My’’
2,469m
=
807/326,8
Il baricentro si è spostato VERSO IL BASSO di altri 1,5 centimetri (2,484-2,469)
0m
=
0/326,8
0m
=
0/326,8
Il baricentro è tornato al centro rispetto al piano trasversale e rispetto al piano longitudinale

## Slide 5
Teorema di VARIGNON
Spiegato con un esercizio sul carico di una chiatta
ESERCIZIO
Una chiatta aperta superiormente, utilizzata per la movimentazione di containers all’interno dell’Interporto di Rotterdam, ha le seguenti caratteristiche:
· L = 16 m (Li = 15 m)
· B = 6 m (Bi = 5 m)
· H = 7 m (6,5 m)
· T = 2 m
· ga = 1,025 t/m3
· KG = 2,5 m
· KM = 4 m
FASE 9 – Posizionare il PESO 4
Unità di misura
1m
1m
1m2
VISTA DA DRITTA
VISTA DA SOPRA
VISTA DA POPPA
WL
WL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peso Kg x y
P4 10t 2m +0,5m +1,5m
•
•
•
•

## Slide 6
Teorema di VARIGNON
Spiegato con un esercizio sul carico di una chiatta
ESERCIZIO
Una chiatta aperta superiormente, utilizzata per la movimentazione di containers all’interno dell’Interporto di Rotterdam, ha le seguenti caratteristiche:
· L = 16 m (Li = 15 m)
· B = 6 m (Bi = 5 m)
· H = 7 m (6,5 m)
· T = 2 m
· ga = 1,025 t/m3
· KG = 2,5 m
· KM = 4 m
FASE 10 – Grazie al nuovo dislocamento D’’, calcolare la nuova immersione, il nuovo bordo libero e la nuova riserva di stabilità
Unità di misura
1m
1m
1m2
VISTA DA DRITTA
VISTA DA SOPRA
VISTA DA POPPA
WL
WL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D’’: (B*L*ga) = T’ = 326,8t/(16m*6m*1,025t/m3) = 3,3211m
Secondo metodo
T’ = T + DT = T + SPesi/TPC = 2m + 130t/0,984t/cm
T’ = 2m + 132,11cm = 2m + 1,3211m = 3,3211m
BL’ = H – BL’ = 7-3,3211 = 3,6789m
Riserva di stabilità finale = BL*B*L*ga = 362,00376t