## Slide 1
Sforzi…
…di TAGLIO

## Slide 2
Sforzi di TAGLIO
1) Se immergiamo in un fluido (esempio acqua calma) un corpo galleggiante, di materiale omogeneo e con la forma di un parallelepipedo, avremmo la situazione in figura
G •
P
B •
S
Sul punto G (Baricentro) agirebbe la forza peso P e sul punto B (Centro di spinta) agirebbe la forza di spinta
2) Anche se il corpo (sempre omogeneo) risultasse l’unione di 3 corpi omogenei identici, la situazione sarebbe la stessa
P1
P2
P3
S1
S2
S3
Nessuno dei tre corpi omogenei tenderebbe a scorrere verticalmente rispetto agli altri due, perché hanno lo stesso peso e la stessa spinta

## Slide 3
Sforzi di TAGLIO
1
2
4
5
6
3
Nella figura soprastante è rappresentata una nave completamente scarica in acqua calma (Es. tipo Portacontainer – Evergreen, 360 metri di lunghezza, 48 di larghezza)
Considerato che il DISLOCAMENTO non è distribuito uniformemente lungo tutta la lunghezza dello scafo, perché:
La Zona 1 è occupata da Apparato Motore, Agghiaccio Timone, Timone, Assi ed Eliche
Le Zone 2,4,5 sono dedicate al carico dei containers (sia sul ponte che all’interno), ma sono vuote
Sulla Zona 3 è presente il cassero centrale, e sotto il ponte sono presenti altri apparati nave
La Zona 6 è appesantita dalle ancore e le relative catene
Se le varie sezioni, separate tra loro da paratie Antincendio A60 (MVZ – Main Vertical Zone), fossero libere di scorrere verticalmente una affianco all’altra, le sezioni 2,4,5 avrebbero un eccesso di spinta rispetto al peso, mentre le sezioni 1,3,6 avrebbero un eccesso di peso rispetto alla spinta idrostatica
Poiché le sezioni considerate NON sono libere di muoversi una rispetto all’altra, si creano sia MOMENTI FLETTENTI LONGITUDINALI, sia SFORZI DI TAGLIO lungo le paratie delle diverse sezioni

## Slide 4
Sforzi di TAGLIO di origine ESTERNA
Quando una nave, carica o meno, si trova a navigare con il moto ondoso, e, a causa della sua lunghezza, due creste dell’onda si vengono a trovare nella posizione del disegno soprastante (una a poppa e l’altra a prua), con il cavo dell’onda esattamente a centro nave, si vengono a creare degli sforzi molto differenti da quelli in acque calme. In questo caso nella parte centrale c’è un eccesso di peso, mentre nelle parti periferiche c’è un eccesso di spinta. La nave si INSELLA («nave insellata»).
P
S
S
Tensione della chiglia
Compressione del ponte
Nave INSELLATA

## Slide 5
Quando una nave, carica o meno, si trova a navigare con il moto ondoso, e, a causa della sua lunghezza, una cresta dell’onda e due cavi si tovano nella posizione del disegno soprastante, cioè con la cresta dell’onda esattamente a centro nave, si creano degli sforzi molto differenti da quelli in acque calme. In questo caso nella parte centrale c’è un eccesso di spinta, mentre nelle parti periferiche c’è un eccesso di peso. La nave si INARCA («nave inarcata»).
P
S
Compressione della chiglia
Tensione del ponte
P
Nave INARCATA
Sforzi di TAGLIO di origine ESTERNA

## Slide 6
Sforzi di TAGLIO
È normale che un buon marittimo, di guardia sul ponte di coperta, non navighi mai con il mare di poppa o di prua, ma «prenda» il mare o al mascone o al giardinetto.
Dalle precedenti lastrine si evidenzia il fatto che, oltre agli sforzi di taglio DI ORIGINE ESTERNA che si vengono a creare, la nave si potrebbe trovare con eliche e timone (propulsione e governo) completamente fuori dall’acqua, e perdere temporaneamente la propria manovrabilità.
Pertanto la concreta possibilità che si verifichino le due situazioni descritte in precedenza durante una navigazione, esiste nel corso di una accostata.
Se alla presenza del «mare lungo» si aggiunge anche quella degli sforzi di taglio di ORIGINE INTERNA, dovuti alla scorretta distribuzione del carico nelle stive/garage/cisterne adibite, allora è possibile che i due sforzi si trovino sulla stessa direttrice ed abbiano lo stesso verso, mettendo a rischio la tenuta dello scafo e delle paratie trasversali (cedimenti strutturali).
Nel corso degli anni, soprattutto per le navi «oil cargo» si sono ridotti gli spazi tra una paratia trasversale e la successiva, aumentando il numero delle paratie ed il numero delle cisterne (di capacità ridotte).
Per garantire la stessa quantità di carico, si sono allungate ed allargate le navi con le nuove caratteristiche
Moto ondoso
Le pubblicazioni internazionali I.M.O che trattano lo stivaggio della merce sono le seguenti:
SOLAS (Safety of Life at SEA)
CSS CODE (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing )
IMDG CODE (International Management Dangerous Goods Code)