## Slide 1
Traccia composita speculare
Bibliografia: Captain’s Handbook (Cap. 1.3) - Prof. Angelo VECCHIA FORMISANO
Problema: Quando si deve fare la traversata oceanica ed i due punti (partenza e arrivo) si trovano molto vicino all’Equatore, sia la lossodromia che l’ortodromia rimangono molto vicine all’equatore. La nave, in entrambi i casi, NON evita, nelle zone tropicali, gli Alisei e le correnti contrarie nelle navigazioni verso EST.
Soluzione grafica moderna: tracciamento della BRACHISTOCRONA, dopo una attenta analisi delle carte meteo di pressione al suolo (Analysis e Forecast fino alla T+72) e delle carte PILOTA (Pilot Charts). Soluzione già trattata in altro file nella pagina di Meteorologia
Soluzione grafica del Comandante SLC Minotauro: tracciamento della TRACCIA COMPOSITA SPECULARE che ha le seguenti caratteristiche:
Ha la stessa lunghezza della lossodromia che congiunge i due punti
Si trova a latitudine più elevata (in valore assoluto) dell’ortodromia che congiunge gli stessi punti
È speculare all’ortodromia rispetto alla lossodromia
Non forma angoli costanti con i meridiani, quindi va tracciata anch’essa con una spezzata lossodromica
Permette, in alcuni casi, di evitare le zone interessate, appunto, da alisei e da correnti.

## Slide 2
Esercizio
Partenza
25°N – 141°E
Arrivo
10°N – 089°W
Calcolare e tracciare la lossodromia lunghe distanze (Rv = 097 d= 7467Nm)
Calcolare i dati dell’ortodromia (Ri 060,7° – Rf 126,7°– Vertice 38°N/166°W – d = 7201Nm)
Calcolare e disegnare la spezzata lossodromica (nel disegno il Dl = 10°)
Mettere la squadretta a 90° su ciascuna spezzata lossodromica prendendo come riferimento il nodo di spezzata e tracciare il segmento con angolo di 90° dal nodo di spezzata lossodromica fino alla lossodromia
Disegnare dalla parte opposta gli stessi segmenti della stessa lunghezza (sempre rispettando i 90°)
Unendo i punti così ottenuti si traccia proprio la “TRACCIA COMPOSITA SPECULARE” (7467Nm)
NOTA BENE: il disegno non è preciso ed è stato fatto a solo scopo didattico (non si è tenuto conto neanche della presenza di possibili isole del Pacifico lungo i tre percorsi).
OCEANO PACIFICO
140E
150E
160E
170E
180
170W
160W
150W
140W
130W
120W
110W
100W
090W
20N
10N
30N
40N
50N
·
Vertice
LOSSODROMIA
Spezzata LOSSODROMICA
(Ortodromia)
Traccia Composita
SPECULARE