## Slide 1
RADAR
Uso di EBL (Electronic Bearing Line)
e VRM (Variable Range Marker)
Nei moderni Radar (bande X-Ray e Sierra) è possibile posizionare almeno 2 EBL, su qualsiasi rilevamento (vero o polare semicircolare a seconda della visualizzazione).
È possibile inoltre posizionare almeno 2 VRM a qualsiasi distanza dalla nave
Entrambi (EBL e VRM) possono essere posizionati “Off-Centre” cioè su un qualsiasi punto fuori centro
Nella presentazione si riporta il caso del controllo della manovra evasiva preventiva (prima che entrino in vigore le colregs) in un caso di rotte incrociate (“crossing situation”)
Distanza modificabile dall’utente
Rilevamento modificabile dall’utente
Off-Centre

## Slide 2
V.R.M. 1
E.B.L. 1
E.B.L. 2
Off-Centre
040°
11 Nm
10 Nm
9 Nm
1 Nm
Bow Passage
·
CPA’ Passage
Minuto 00 – 040° - 11 Nm
Minuto 03 – 040° - 10 Nm
Minuto 06 – 040° - 9 Nm
POSSO METTERE IL VRM PRIMA!!
Al minuto 6 cominciamo a fare i calcoli sul rapportatore o sul foglio bianco
Minuto 12 – 040° - 7 Nm
Manovra evasiva
Accostata a dritta di 30°
Mettiamo il VRM sul CPA
di sicurezza e l’EBL 2 a partire
dal bersaglio fino alla
tangente al VRM per
seguirne l’evoluzione
330°
000°
Minuto TCPA’
Manovra di rientro
Accostata a sinistra di 30°
Mare aperto – Uso di E.B.L. e V.R.M. per la manovra evasiva