## Slide 1: Containers 3
Unità di misura TEU
La dismissione di un Container ed il cambio di ‘‘Algoritmo’’ annuale
Impatto economico del COVID sul traffico dei Containers
Utilizzo di Manganese/Piombo/Rame/Cromo

## Slide 2
Unità di misura dei Containers
L’unità di misura delle dimensioni dei containers (sia interne che esterne) è in PIEDI e POLLICI.
Per dare la quantità univoca del numero dei containers caricabili ad esempio su una nave, senza specificarne la lunghezza, si usa l’unità di misura denominata T.E.U. (Twenty feet Equivalent Unit). La lunghezza di qualsiasi container deve essere rapportata ai 20’.
10 piedi = 3,048 metri = 0,5 TEU
Lunghezza del container
20 piedi = 6,096 metri = 1 TEU
30 piedi = 9,144 metri = 1,5 TEU
40 piedi = 12,192 metri = 2 TEU
A Luglio 2019 è stata varata la MSC GOLSUN che ha una capacità di carico di 23.750 TEU, che vuol dire che potrebbe caricare 23.750 Containers da 20 piedi

## Slide 3
Controlli periodici sui Containers
L’Organizzazione marittima internazionale (I.M.O. – International Maritime Organization) ha emesso la prima volta nel 1972 una Convenzione specifica sui Containers: La Convenzione per i Containers SICURI (Convention for Safe Containers), con due obiettivi principali:
Mantenere un elevato livello di sicurezza della vita umana nel trasporto, nel maneggio e nel riempimento dei Containers, attraverso adeguate procedure di test, rispettando requisiti standard di resistenza
Fornire norme di sicurezza internazionali uniformi, ugualmente applicabili a tutti le modalità di trasporto di superficie, aereo e navale, evitando così il proliferare di normative nazionali divergenti.
Nota bene: prima dell’emergenza COVID, la convenzione in vigore era quella in figura (Edizione 2014). A fine del 2019 sono stati inseriti ed aggiornati alcuni articoli, successivamente a febbraio 2020 è uscita l’Edizione 2020.

## Slide 4
Controlli periodici sui Containers
Ogni container deve subire il CONTROLLO di CONFORMITÀ CSC una volta l’anno da parte di un ‘‘Control Officer’’ (Ufficiale di Controllo) dipendente dal B.I.C. (Bureau of International Containers – Registro internazionale dei Containers).
Tale controllo può e deve essere svolto in qualsiasi TERMINAL si trovi (porto, aeroporto, nodo stradale, nodo ferroviario…).
Pertanto in ogni Paese che abbia al suo interno un TERMINAL in cui i CONTAINERS sono riempiti, svuotati, trasportati, spostati da un mezzo all’altro, DEVONO LAVORARE STABILMENTE uno o più CCO (Container Control Officer).
C.C.O
Il Certificato rilasciato dal CCO ha validità di un anno, con alcune deroghe/eccezioni:
Se il container STA VIAGGIANDO (aereo, treno, nave, camion…) la scadenza è prolungata fino al suo svuotamento.
La validità è FINO A PROVA CONTRARIA, cioè un CCO può effettuare ispezioni a campione su qualsiasi Container anche prima della scadenza annuale e INVALIDARE il certificato perché ne ha riscontrato la NON CONFORMITÀ
In caso di sinistro (incidente) in cui sia stato coinvolto il mezzo che ospita/trasporta il container, lo stesso container deve essere COMUNQUE sottoposto ad ispezione, anche SE NON CI SONO EVIDENTI segni di danno.

## Slide 5
Controlli periodici sui Containers
La TARGA CSC
La targa o targhetta CSC apposta sul container certifica che un ispettore qualificato (CCO) ha esaminato quel container e ha confermato che può trasportare in sicurezza le merci.
I controlli successivi al primo aggiornano la targa grazie ad adesivi che devono essere apposti su di essa sempre dal CCO
Dopo il quinto anno di vita, la maggior parte dei vettori marittimi e dei terminali portuali in Italia richiede per i container di GESTIONE del caricatore un ulteriore certificato di conformità. Tale documento viene rilasciato (dopo l’ispezione fisica) dal Registro Italiano Navale (RINA) o dall’American Bureau of Veritas (Conformità Container/Nave)

## Slide 6
Precisazione sulla durata e sulla dismissione di un container
La durata MASSIMA di un Container è di 15 ANNI (a meno che il Container Control Officer non ne dichiari in anticipo la perdita di idoneità al trasporto).
Quando un container viene dismesso, può essere demolito al fine di riciclare tutto il materiale di cui è composto, oppure può essere destinato ad usi diversi dal trasporto (edilizia, agricoltura….) grazie a frequenti vendite all’asta.
Il codice numerico di 6 cifre (nella foto 345358) può essere riutilizzato dalla Ditta produttrice anche per un container di diverso tipo e dimensioni, ed il codice può rimanere sul container dismesso per DUE motivi:
L’algoritmo che determina la CHECK DIGIT (nella figura è 0) è ANNUALE cioè viene cambiato ogni anno.
Il Container dismesso viene CANCELLATO dal B.I.C. (Registro internazionale dei Containers) e quindi verrebbe immediatamente riconosciuto, in caso di uso illecito in un trasporto

## Slide 7
Materiale di costruzione di un container
Navale
Struttura – Porte – Tetto rigido (quando apribile)
Le pareti grecate, il telaio, le porte e le traverse del fondo dei container sono tutti realizzati in acciaio Corten. L’Acciaio Corten (spesso indicato come Cor-Ten - CORrosion restistance (resistenza alla corrosione) e TENsile strength (resistenza a trazione)) è un acciaio resistente alle intemperie che potrebbe essere definito con più precisione un “acciaio resistente alla corrosione atmosferica ed alle correnti galvaniche”. È un acciaio prodotto da rame e cromo in quanto questa lega mostra un maggiore livello di resistenza agli agenti atmosferici rispetto ad altri tipi di acciaio. In pratica, questo acciaio è stato sviluppato anche per eliminare la necessità di continue riverniciature. I produttori di container utilizzano questo materiale perché possiede le proprietà fisiche che lo rendono saldabile e resistente alla ruggine. La resistenza alla ruggine significa che se un pezzo di vernice si stacca dalla struttura, la ruggine si formerà in superficie ma non attaccherà l’acciaio in profondità.
Pavimento La maggior parte dei container è dotata di pavimenti in compensato marino. Il pavimento è infuso con una piccola quantità di insetticidi per impedire agli insetti di unirsi al viaggio del container. Questi insetticidi sono solo un rischio per gli insetti, non per le persone e le merci che entrano in contatto con il pavimento.
Blocchi d’angolo
Gli angoli rinforzati dei container sono chiamati blocchi d’angolo. I blocchi d’angolo hanno aperture per i twist lock che consentono di collegarli ad altri contenitori o ai punti di ancoraggio. Sono inoltre progettati per essere sufficientemente robusti per il rizzaggio della gru, anche a pieno carico.
Twist Lock
I twist lock collegano in modo sicuro i container ai punti di ancoraggio o ad altri container. L’estremità del twist lock si inserisce nei blocchi d’angolo e quindi ruota in una posizione bloccata, di solito tramite una leva.
Traversine del fondo
Robuste traversine in Corten supportano il pavimento del container. Lo spazio creato dalle traversine tra il terreno e il pavimento impedisce all’umidità di penetrare nel contenitore da sotto. Le traversine sollevano così le strutture da terra e mitigano il rischio di danni causati da elementi naturali.
Tasche (Forklift pockets) e Tunnel a collo d’oca (Gooseneck tunnel)
Tutte le scanalature sottostanti il container, che ne consentono il sollevamento ed il trasporto per brevi tratti di superficie (ad esempio all’interno della CFS) sono scanalature rinforzate internamente con acciaio più resistente alla rottura e meno elastico (manganese e piombo insieme all’acciaio)

## Slide 8
Precisazioni - Container Yard (C.Y.) - Container Freight Station (C.F.S.)
Pre - COVID
La maggior parte dei Containers erano del tipo LCL (less container loaded) con uno o più caricatori/ricevitori ed erano consolidati in uscita e svuotati in entrata all’interno della C.F.S.
Nel caso di LCL con più caricatori, il Container era da 40’ in quanto costava meno il suo noleggio (le spese di noleggio erano divise tra i vari caricatori).
Sulle navi portacontainer i container da 40’ (2 TEU) erano sempre maggiori di quelli da 20’ (1 TEU) ed erano sempre pieni (o in peso o in volume).
Le navi portacontainer, per agevolare la circolazione, il rientro ed il controllo dei containers vuoti, posizionavano gli stessi sul ponte all’esterno lateral-mente e superiormente per non creare «vuoti» e ridurre le perdite di merce in caso di sinistro
COVID
OGNI VOLTA che la merce viene AGGIUNTA o TOLTA ad un container da un caricatore/ricevitore all’interno della C.F.S. è necessario fare una TOTALE SANIFICAZIONE dello stesso, a spese proprio dello stesso caricatore/ricevitore.
È consigliabile, soprattutto dal punto di vista igienico/saniario, che il container venga riempito/svuotato nello stabilimento del singolo caricatore e del singolo ricevitore.
L’utilizzo dei container da 40’ è diminuito sensibilmente, in alcune tratte si è completamente annullato, preferendo i containers da 20’ i quali, all’occorrenza, viaggiano anche semi vuoti (sia in peso che in volume). Se c’è l’urgenza nella spedizione, e quindi si devono rispettare dei tempi di consegna, la merce viene spedita via nave con singolo container da 20’ semi-vuoto
Per i containers «semivuoti» da 20’ spediti per necessità bisogna considerare una distribuzione interna del carico al fine di non creare sbilanciamenti (anche con opportuni contrappesi in ghisa)
Sono aumentate le spese di carico/scarico su/da NAVE in quanto lo carico di un container da 40’ (2 TEU) costa MOLTO MENO dello scarico di 2 containers da 20’ (2 TEU)
Per la stessa quantità (sia in peso che in volume) servono molti più containers
Il costo speso per singola unità di carico (TEU) è aumentato in un anno del 25% e sono aumentati anche i costi assicurativi (sulla merce e sul container)
Le navi porta container hanno dovuto variare i criteri di carico
Alcuni dei containers esterni sono vuoti
Non ci sono containers vuoti
All’esterno sono posizionati i containers Leggeri (Light containers)
1970 - 2010
2010-2019
2020-2021