## Slide 1: Containers 4
Cosa va scritto sulla Polizza di Carico per ogni singolo Container?
Semplici animazioni per chiarire le 16 possibili combinazioni
tra le 4 in USCITA e le 4 in INGRESSO

## Slide 2
FULL
EMPTY
Cosa va scritto nella POLIZZA di CARICO?
IN USCITA
FCL – CH (Full Container Loaded – Variante Carrier Haulage)
Caricatore
Vettore
Porto di partenza
Il vettore marittimo porta il container VUOTO nello stabilimento del Caricatore
Il vettore riceve dal caricatore il Container PIENO e ne cura il trasporto terrestre fino al porto di partenza
Il vettore cura il trasporto marittimo del container fino al porto di arrivo
FCL – MH (Full Container Loaded – Variante Marchant Haulage)
Il caricatore va a prendersi, con un proprio mezzo, il container VUOTO nello stabilimento del vettore (o in un altro stabilimento autorizzato dal Vettore)
Il caricatore porta il container VUOTO nel suo stabilimento e lo riempie
Il caricatore consegna al vettore il container PIENO nel porto di partenza
Il vettore cura il trasporto marittimo del container fino al porto di arrivo
FULL
EMPTY
Caricatore
Vettore
Porto di partenza
NOTA BENE
Nel caso la nave NON sia ancora pronta al CARICO, il container sosta nel CONTAINER YARD (CY)

## Slide 3
Cosa va scritto nella POLIZZA di CARICO?
IN USCITA
LCL – 1 (Less Container Loaded – Variante UN CARICATORE)
LCL – 2 (Less Container Loaded – Variante PIÚ DI UN CARICATORE)
Vettore
CONTAINER FREIGHT STATION
Porto di partenza
Porto di partenza
Vettore
CONTAINER FREIGHT STATION
EMPTY
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M4
M1
M3
M2
M3
M4
Caricatore
UN SOLO caricatore porta la merce IN COLLI alla CFS del porto d’imbarco
Il Vettore si occupa di riempire, consolidare e chiudere il container
Il vettore cura il trasporto marittimo del container fino al porto di arrivo
FULL
La Merce divisa in COLLI viene portata anche in tempi diversi alla CFS del porto di imbarco da più di un caricatore
Il Vettore si occupa di riempire il container MANO A MANO che i colli arrivano alla CFS
Il Vettore consolida e chiude il container una volta caricato l’ultimo collo
Il vettore cura il trasporto marittimo del container fino al porto di arrivo
EMPTY
M1
M2
M4
M3
FULL
Caricatore B
Caricatore C
Caricatore A

## Slide 4
EMPTY
FULL
Cosa va scritto nella POLIZZA di CARICO?
IN ENTRATA
Ricevitore
Vettore
FCL – CH (Full Container Loaded – Variante Carrier Haulage)
Il vettore marittimo cura lo scarico del container nel porto di arrivo
Il vettore marittimo porta il container PIENO nello stabilimento del Ricevitore con un proprio mezzo
Dopo aver svuotato il container, il Ricevitore lo mette VUOTO sullo stesso mezzo (che riporta il container dal Vettore o in uno stabilimento scelto dal Vettore)
Porto di arrivo
FCL – MH (Full Container Loaded – Variante Marchant Haulage)
EMPTY
FULL
Ricevitore
Vettore
Il vettore marittimo cura lo scarico del container nel porto di arrivo
Il Ricevitore manda un proprio mezzo dal Vettore marittimo
Il vettore marittimo carica il container PIENO sul mezzo (che lo porta nello stabilimento del Ricevitore)
Dopo aver svuotato il container, il Ricevitore lo mette VUOTO sullo stesso mezzo (che riporta il container dal Vettore o in uno stabilimento scelto dal Vettore)
Porto di arrivo
NOTA BENE
Nel caso non sia ancora arrivato il mezzo del compratore, il container sosta nel CONTAINER YARD (CY)

## Slide 5
Cosa va scritto nella POLIZZA di CARICO?
IN ENTRATA
Porto di arrivo
Vettore
CONTAINER FREIGHT STATION
LCL – 1 (Less Container Loaded – Variante UN Ricevitore)
Il Vettore marittimo, una volta scaricato il container dalla nave, lo mette nella CFS e lo apre
Il Ricevitore manda un proprio mezzo alla CFS e si fa consegnare tutti i colli presenti all’interno del container
Il mezzo, dopo avere assicurato (ancorato) i colli, li porta nello stabilimento del Ricevitore
FULL
M
M
EMPTY
Ricevitore
NOTA BENE
In entrambi i casi, il Container VUOTO viene mandato nel CONTAINER YARD (CY) in attesa di un suo riutilizzo
Porto di arrivo
Vettore
CONTAINER FREIGHT STATION
Il Vettore marittimo, una volta scaricato il container dalla nave, lo mette nella CFS e lo apre
I colli sono destinati a più ricevitori diversi che mandano ciascuno il proprio mezzo alla CFS per la consegna del proprio collo (ANCHE IN TEMPI DIVERSI)
Ciascun mezzo, dopo avere assicurato (ancorato) i colli, li porta nello stabilimento del proprio Ricevitore
LCL – 2 (Less Container Loaded – Variante PIÚ DI UN Ricevitore)
FULL
EMPTY
M1
M2
Ricevitore
A
Ricevitore
B
NOTA BENE
In entrambi i casi, se c’è un ritardo di uno dei caricatori, la merce rimane in colli nella container freight station e, superati i termini concordati, è necessario pagare anche la sosta nella CFS della merce