## Slide 1: DUBBI (leciti) sui fanali delle NAVI
Casi che possono trarre in inganno non solo in caso di Esame ma soprattutto durante la navigazione NOTTURNA

## Slide 2
Con RIMORCHIO < 200m
POPPA
PRORA
Lato SINISTRO
<<<<<<<<
Configurazioni particolari dei FANALI delle NAVI
Grazie al sito www.mitidelmare.it per i meravigliosi disegni!
Rimorchiatore Oceanico - Lunghezza > 50 metri
Lato DRITTO - Senza RIMORCHIO
PRORA
Lato SINISTRO
POPPA
Con RIMORCHIO > 200m
PRORA
Lato SINISTRO
POPPA

## Slide 3
Con RIMORCHIO < 200m
POPPA
PRORA
Lato SINISTRO
Configurazioni particolari dei FANALI delle NAVI
Grazie al sito www.mitidelmare.it per i meravigliosi disegni!
Rimorchiatore portuale- Lunghezza < 50 metri
Lato DRITTO - Senza RIMORCHIO
PRORA
Lato SINISTRO
POPPA
Con RIMORCHIO > 200m
PRORA
Lato SINISTRO
POPPA

## Slide 4
Quindi…
NAVE A PROPULSIONE
MECCANICA > 50M
PRORA
RIMORCHIATORE < 50M
CON RIMORCHIO < 200M
RIMORCHIATORE > 50M
CON RIMORCHIO < 200M
RIMORCHIATORE < 50M
CON RIMORCHIO > 200M
Come si fa a rispondere in caso di QUIZ, dato che le distanze tra i fanali NON sono specificate nelle COLREGS?
Anche se le distanze tra i fanali NON sono specificate, i 2 o i 3 fanali verticali che indicano la lunghezza del rimorchio DEVONO essere più VICINI tra loro rispetto alla distanza verticale tra i due fanali di testa d’albero se il rimorchiatore è maggiore di 50 metri
Nelle figure a lato dovrebbe essere evidente.
Lateralmente (lato DRITTO o lato SINISTRO) non ci sono problemi perché non c’è sovrapposizione

## Slide 5
Qualsiasi nave che NON abbia condizioni tali da mostrare dei fanali su 360°, ha visibile SOLO il fanale di coronamento nel settore di 135° centrato sulla sua poppa
Di solito chi si trova davanti a alla situazione notturna nella figura a sinistra, a causa dell’elevato numero di volte che questo si verifica, ritiene che si stiano vedendo i settori poppieri di un’altra nave.
Quindi non si aspetta movimenti bruschi della luce a DRITTA o SINISTRA rispetto al punto in cui viene vista!
In realtà potrebbe trattarsi anche di un NATANTE (lunghezza inferiore a 7 metri, di velocità inferiore a 7 nodi) che si può spostare IN QUALSIASI DIREZIONE!!
Dall’aletta di Plancia di una nave mercantile, alta circa 10 metri sul livello del mare, a parità di distanza, il fanale di coronamento di un’altra nave mercantile e il fanale bianco di un natante, si vedono più o meno ALLA STESSA ALTEZZA!!!
Attenzione! Potrebbe essere anche una nave alla FONDA di lunghezza inferiore ai 50 metri!!!
135°
Grazie al sito www.mitidelmare.it per i meravigliosi disegni!

## Slide 6
Una nave DRAGA, in operazioni di DRAGAGGIO è completamente ferma o si muove di pochi metri solo quando deve spostare entro l’area di dragaggio, quindi NON HA accesi i FANALI DI VIA
La Draga in foto ha un sistema di dragaggio a gru sulla sua prora, che può ruotare di circa 260° sinistra – prora – dritta e viceversa (vedere l’animazione a lato)
I due Fanali VERDI di lato libero e i due Fanali ROSSI di lato ostruito, NON INDICANO quindi un lato della nave, ma solo la parte in cui le altre navi possono passare
Vedere BENE i 3 esempi
L’animazione mostra DOVE devono essere messi i fanali sulla draga, poi dall’esterno li vediamo sempre da 360°

## Slide 7
Una nave POSACAVI, in operazioni di POSA-CONTROLLO-LEVA è in movimento, quindi HA accesi i FANALI DI VIA
La Posacavi in foto ha un sistema di posa da poppa (da ambo i lati). Vedere l’animazione a lato
Anche in questo caso i due Fanali VERDI di lato libero e i due Fanali ROSSI di lato ostruito, NON INDICANO quindi un lato della nave, ma solo la parte in cui le altre navi possono passare
Vedere BENE l’esempio
PRORA
Posacavi - Lunghezza > 50 metri
Lato DRITTO – Lato OSTRUITO
POPPA
Lato SINISTRO – Lato LIBERO

## Slide 8
Nave che non governa
Con abbrivio
PRORA
Nave che non governa
Con abbrivio
SINISTRA
Nave che non governa
Con abbrivio
DRITTA
Nave che non governa
Con abbrivio
POPPA
Nave che non governa
FERMA
DA QUALSIASI LATO
Nave ARENATA/INCAGLIATA
MINORE DI 50 METRI
DI LATO
Nave ARENATA/INCAGLIATA
MAGGIORE DI 50 METRI
MINORE DI 200 METRI
LATO SINISTRO
(perché IL FANALE BIANCO più alto deve essere posizionato a prua
Attenzione!
Questa configurazione, a seconda del punto di vista, potrebbe essere…
Anche se il fanale di coronamento dovrebbe essere più basso rispetto al fanale di incaglio.
Poi basta muoversi di qualche grado per notare se ci sia o meno un disallineamento

## Slide 9
Nave che non governa
Con abbrivio
SINISTRA
Se ci muoviamo leggermente e cambiamo il nostro punto di vista DI POCHI GRADI, tale configurazione potrebbe diventare…
Nave che non governa
Con abbrivio
SINISTRA
Molto simile a…
Nave vincolata dalla propria immersione FERMA
Anche se il fanale laterale dovrebbe essere più basso rispetto ai fanali di non governo.
Poi basta muoversi di qualche grado per notare se ci sia o meno un disallineamento